В.А. Васютин, В.К. Орлов

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ

ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Большинство низкотемпературных процессов сжижения и разделения газов осуществляется за счет подвода механической или электрической энергии. При этом уравнение расхода энергии удобно представить в следующем виде:

L = Lmin + ΣПк   (1)

где Lmin - минимальная работа, затрачиваемая на осуществление процесса (при обратимом его протекании); ΣПк - суммарные потери вследствие необратимости процессов сжатия, расширения, теплообмена, ректификации и т.п.

Пк= T0·ΔSк,необр.

где Т0  - температура окружающей среды; ΔSк,необр. – возрастание энтропии рабочих тел и окружающей среды вследствие необратимости процессов.

При термодинамическом анализе широко используют понятие эксергии. Под эксергией системы понимают работу, необходимую для перевода системы в заданное состояние из состояния равновесия с окружающей средой.

Е = I - I0 = Т0 (S – S0),

где индекс "0" относится к состоянию, характеризующемуся температурой T0 и давлением P0 окружающей среды.

Потери от необратимости называют потерями эксергии, а уравнение (1) - эксергетическим балансом.

Термодинамический КПД является отношением минимальной работы к действительной.

ηt = Lmin/L= (L- ΣПк)/L=I-ΣΩк (2)

где  Ω = Пк/L - коэффициент эксергетических потерь.

Применительно к разделению воздуха нулевая эксергия

E0i=R·T0·ln(P0/Pi),

т.е. нулевая эксергия равна минимальной работе изотермического сжатия компонента от парциального давления до давления смеси.

Минимальная работа перевода рабочего тела из состояния 1 в состояние 2

Lmin = E2 – E1.

Минимальная работа сжижения газа

Lf,min = Ef.

Минимальная работа разделения идеальной газовой смеси на чистые компоненты

Lp,min = Σyi·E0i= T0·Σyi·ΔS0i = T0·ΔS0 = RT0 Σyi·ln(1/yi);

где ΔS0 - изменение энтропии смеси в результате разделения.

При разделении воздуха В не на чистые компоненты, а на кислород с концентрацией yк и азот с концентрацией yа

Lp,min = T0·ΔS0 = T0R{[yв·ln(1/yв)+

(1-yв)·ln(1/(1-yв))]- K·[yк·ln(1/yк)+

(1-yк)·ln(1/(1-yк))]- A·[yа·ln(1/yа)+

(1-yа)·ln(1/(1-yа))]}

Минимальная работа разделения при различных концентрациях кислорода и азота

| Содержание О2,%: | Выход кислорода К, моль/моль | Lp,min МДж/кмоль |
| --- | --- | --- |
| Ук | Уа |  |  |
| 100 | 0 | 0,209 | 6,17 |
| 100 | 6,3 | 0,156 | 5,07 |
| 99,5 | 2,0 | 0,194 | 5,53 |
| 95,0 | 1,0 | 0,212 | 5,06 |

Минимальная работа на производство

жидкого кислорода и азота

| Компо-нент | Содержание О2,%: | Минимальная работа, МДж/кмоль: |
| --- | --- | --- |
|  | в кисло-роде | в азоте | сжи-жения | раз-де-ления | получе-ния из воздуха |
| кислород | 100 | 0 | 20,7 | 6,17 | 26,9 |
| кислород | 99,5 | 2 | 20,9 | 5,53 | 26,5 |
| азот | 100 | 0 | 22,0 | 1,6 | 23,6 |
| азот | 26 | 0,5 | 22,0 | 0,6 | 22,6 |

Минимальная работа получения из воздуха продукта в жидком состоянии складывается из минимальной работы разделения воздуха и минимальной работы сжижения компонента.

Расчеты с применением энтропии к эксергии приводят к одинаковым результатам.

Основные задачи анализа

воздухоразделительных установок (ВРУ)

При разработке установок различной производительности, для получения продуктов разделения различной чистоты и под различным давлением, в газообразном и жидком состоянии большое значение имеет выбор наиболее эффективных технологических схем. От построения схемы зависят как технико-экономические показатели установок, так и тип используемых машин и аппаратов.

Целью термодинамического анализа ВРУ являются:

- определение их энергетических показателей (термодинамического КПД);

- оценка потерь от необратимости в отдельных узлах и аппаратах установок, и определение направлений их усовершенствования;

- сравнение различных схем по энергетическим показателям;

- оценка влияния различных факторов на эффективность установок.

На установках большой производительности затраты падают в основном на стоимость энергии (до 10%). Обычно термодинамический КПД современных установок разделения воздуха составляет не более 18%; остальная энергия расходуется на компенсацию потерь в машинах и аппаратах установок, из которых до 40% теряется при сжатии воздуха в компрессоре и 45% приходится на блок разделения, в том числе: на регенераторы  13%, узел ректификации  30%(13% - верхняя колонна, 5,5% - нижняя колонна, 4,5% - конденсаторы).

Полезно проанализировать выражение для определения удельного расхода энергии на производство газообразного кислорода

lO2={[(R·T0·ln(P2/P1))]/[(1-ΔВ)· ηиз·К].

Как видно, снизить расход энергии можно за счет:

- снижения потерь воздуха при переключениях регенераторов и продувках - ΔВ;

- снижения давления сжатия воздуха P2;

- повышения значения ηиз;

- увеличения доли получаемого кислорода К;

- повышения давления всасывания P1.

I. Снижение потерь воздуха при переключениях можно обеспечить за счет удлинения времени переключения. Так реверсивные пластинчато-ребристые теплообменники имеют время между переключениями 20 - 30 мин., вместо 6-8 мин. - для регенераторов с каменной насадкой и 3 мин. - с алюминиевой насадкой. Определенный эффект даст рациональное ведение режима переключений с использованием средств автоматизации.

2. Повышение изотермического КПД ηиз ориентирует на использование современных турбомашин для сжатия воздуха.

3. Рабочее давление Р2 можно снизить за счет уменьшения разности температур конденсаторов (использование пластинчато-ребристых конденсаторов), уменьшения сопротивлений аппаратов и коммуникаций как по прямому, так и обратному потокам.

4. Давление перед компрессором P1 можно повысить, уменьшив сопротивление воздухозаборной линии и фильтра перед компрессором.

5. Увеличение доли продукционного кислорода К осуществляется за счет поддержания максимальной концентрации сбросного азота.

В свою очередь на концентрацию азота влияет доля детандерного потока (уменьшение D приводит к росту уа), а долю детандерного потока можно уменьшить за счет снижения теплопритока через изоляцию (улучшение качества изоляции) и уменьшения недорекуперации.

6. Если из установки выводить не один продукционный кислород, а, например, чистый азот, аргон, жидкие продукты и т.д. (комплексное разделение воздуха), то стоимость энергии сжатия воздуха можно уже разложить на несколько продуктов. Отсюда стоимость в отдельности каждого продукта уменьшается.

В установках для получения технологического кислорода имеются значительные резервы для повышения экономичности. Увеличивая детандерный поток и уменьшая необратимые потери можно получать жидких кислорода или азота до 1,5% от количества перерабатываемого воздуха.

При получении на ВРУ технического кислорода увеличение детандерного потока приводит к существенному уменьшению количества получаемого технического кислорода (за счет снижения концентрации сбросного азота).

Поэтому в воздухоразделительных установках для получения технического кислорода особенно важное значение приобретает необходимость совершенствования теплоизоляции блоков, уменьшение недорекуперации в теплообменных аппаратах, а также применение регулируемых турбодетандеров. Совокупность всех мер позволяет значительно снизить (на 7...10%) долю детандерного потока и тем самым довести коэффициент извлечения кислорода до значений, близких к получаемым на установках технологического кислорода.

В ВРУ технического кислорода отбор жидких кислорода и азота неизбежно уменьшает выход газообразных кислорода и аргона. Однако в определенных небольших пределах отбор части жидких продуктов на таких установках может оказаться экономически целесообразным; расчеты показывают, что приведенные затраты оказываются меньшими, чем при получении жидкого кислорода на специализированных жидкостных установках.

Анализ показывает, что наиболее значительные необратимые потери наблюдаются в верхней ректификационной колонне, теплообменной аппаратуре - на гидравлическое сопротивление; в азотных, кислородных регенераторах и конденсаторах - на недорекуперацию.

Уменьшение концентрационных напоров в верхней колонне, например, за счет постановки дополнительных конденсаторов, позволяет снизить удельный расход энергии на 5...7%. Уменьшение гидравлического сопротивления в обратном потоке на 10 кПа и в прямом на 20 кПа снижает удельный расход энергии на 5%. Применение пластинчато-ребристых конденсаторов вместо трубчатых, снижает энергозатраты на 2%.

Снижение недорекуперации в теплообменных аппаратах на 1 град. уменьшает расход энергии на 3%.

Повышение КПД компрессора на 1% дает выигрыш в удельном расходе на 1%, а КПД турбодетандера - на 4% и, соответственно, на 1%.